## Slide 1: LEGIA AKADEMICKA

## Slide 2: T12. Realizacja przedsięwzięć zabezpieczenia inżynieryjnego w ramach zabezpieczenia bojowego

## Slide 3: ZAGADNIENIA: Zabezpieczenie inżynieryjne Rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu Kolejność wykonywania prac inżynieryjnych Rozbudowa fortyfikacyjna terenu

## Slide 4: ZAGADNIENIE 1 Zabezpieczenie inżynieryjne Zabezpieczenie inżynieryjne to zorganizowane działanie wojsk polegające na przystosowaniu terenu do prowadzenia działań bojowych. Pododdziały wojsk inżynieryjnych wykonują zadania specjalistyczne na korzyść wojsk biorących udział w walce. Realizowane zadania specjalistyczne związane są przede wszystkim z:

## Slide 5: - rozbudową fortyfikacyjną terenu (rejonów, rubieży, punktów i stanowisk) - budową zapór inżynieryjnych i wykonywaniem niszczeń - realizacją przedsięwzięć w ramach maskowania a zwłaszcza wykonywania przedsięwzięć związanych z urządzaniem pozornych rejonów działań bojowych - wykonywaniem przejść (torowaniem) w zaporach, przez przeszkody terenowe i rejony zniszczeń oraz rozminowanie terenu i obiektów - urządzaniem i utrzymaniem przepraw - przygotowaniem i utrzymaniem dróg - udziałem w likwidacji skutków uderzeń przeciwnika oraz klęsk żywiołowych i ekologicznych (typowe zadanie dla żołnierzy NSR) - wydobywaniem i oczyszczaniem wody - wykonywaniem prac związanych z urządzaniem lądowisk dla śmigłowców - usuwaniem i niszczeniem niewybuchów.

## Slide 6: Inne rodzaje wojsk również realizują szereg przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem inżynieryjnym. Do tych działań zaliczyć trzeba: - rozpoznanie przeciwnika i terenu - rozbudowę fortyfikacyjna terenu dla własnych pododdziałów - realizację przedsięwzięć związanych z maskowaniem i ubezpieczeniem Celem zabezpieczenia inżynieryjnego jest stworzenie warunków do: skutecznego prowadzenia działań bojowych przez pododdziały, osiągnięcia przez przeciwnika niepowodzenia w walce, zwiększenie efektywności obrony wojsk przed środkami rażenia przeciwnika i utrudnienia jego wojskom działania w terenie, a także zadania mu strat.

## Slide 7: ZAGADNIENIE 2 Rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu Do najważniejszych zadań dla żołnierzy występujących w składzie etatowych lub tworzonych doraźnie nieetatowych pododdziałów rozpoznania inżynieryjnego(drużyn, patroli) wykonujących zadania należy:

## Slide 8: - ustalenie składu i wyposażenia oraz możliwości działania wojsk przeciwnika - określenie stopnia gotowości przeciwnika do prowadzenia działań bojowych na podstawie oceny wykonywanych przez niego prac inżynieryjnych - analiza i ocena terenu oraz określenie jego wpływu na prowadzenie działań bojowych przez wojska własne i przeciwnika - rozpoznanie pod względem przekraczalności terenu i rejonów zniszczeń ustalenie warunków i możliwości do wykonania przedsięwzięć typu rozbudowa inżynieryjna, miejsc urządzania przepraw przez przeszkody wodne i terenowe, rejonów dogodnych do bezpiecznego pokonywania przez pododdziały.

## Slide 9: W czasie prowadzenia rozpoznania bardzo ważną rolę odgrywają obserwatorzy. Aby obserwator mógł sprawnie wykonywać swoje zadania należy pamiętać że najbardziej dogodnymi miejscami do rozmieszczania obserwatorów(posterunków obserwacyjnych) mogą być: - zbocza wzgórz zwrócone do przeciwnika - wyniosłości terenu leżące w odległości 200-300 m przed skrajem lasów, zagajników, sadów lub zarośli - strychy, górne piętra domów, kominy fabryczne, wieże kościelne rowy strzeleckie zapewniające wgląd w teren przeciwnika.

## Slide 10: Żołnierze wyznaczeni do prowadzenia rozpoznania inżynieryjnego (np. obserwatorzy) mogą posługiwać się przybliżonymi danymi (tabelarycznymi) i prostymi wzorami, za pomocą, których określą odległości do wskazanych celów(obiektów). Każdy żołnierz powinien znać pojęcie „tysięcznej” oraz jej wartości, które może wskazać za pomocą podręcznych środków (ołówka, linijki, zapałki, szczerbinki lub muszki etatowej broni, palców ręki, tabeli widoczności itp.).

## Slide 11: ZAGADNIENIE 3 Kolejność wykonywania prac inżynieryjnych Prace inżynieryjne wg kolejności wykonywania: W pierwszej kolejności oczyszcza się pas obserwacji i sektory ostrzału, wykonuje pojedyncze stanowiska ogniowe dla żołnierzy oraz obsług karabinów maszynowych, granatników przeciwpancernych; główne stanowiska dla wozów bojowych piechoty; stanowiska dla innych środków ogniowych; stanowiska obserwacyjne i stanowiska dowodzenia; szczeliny dla ludzi i ukrycia na uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz środki materiałowe w punktach zabezpieczenia logistycznego, zapory na prawdopodobnych kierunkach natarcia przeciwnika przed przednim skrajem obrony.

## Slide 12: W drugiej kolejności stanowiska ogniowe dla karabinów maszynowych i granatników łączy się rowem strzeleckim, tworząc w ten sposób stanowiska oporu drużyn; wykonuje się stanowiska dla wozów bojowych piechoty i innych środków ogniowych; kończy budowę stanowisk dowodzenia i łączy się je rowami ze stanowiskami oporu drużyn tworząc plutonowe punkty oporu (a te zaś w kompanijne punkty oporu); buduje schrony przedpiersiowe dla ludzi; kończy budowę ukryć w kompanijnych punktach zabezpieczenia logistycznego; rozbudowuje zapory przed przednią linią, w lukach i na skrzydłach.

## Slide 13: W następnej kolejności doskonali się rozbudowę punktów oporu, rozbudowuje schrony przedpiersiowe (po jednym dla każdej drużyny) i schrony na stanowiskach dowodzenia kompanii; wykonuje stanowiska na rubieżach ogniowych i ukrycia na pozostałe uzbrojenie i sprzęt techniczny oraz środki materiałowe.

## Slide 14: ZAGADNIENIE 4 Rozbudowa fortyfikacyjna terenu Rozbudowa fortyfikacyjna terenu to odpowiednie przygotowania miejsc rejonów do prowadzenia walki. Podstawowym materiałem budowlanym w fortyfikacji polowej powinny być występujące materiały w obrębie wykonywanych prac, ponadto można używać drewno, ziemię, kamień, elementy prefabrykowane z żelbetu i stali (jeże betonowe, stalowe).

## Slide 15: Pamiętaj, że użyty materiał nie może demaskować twojej pozycji. Wykonując prace fortyfikacyjne, należy w maksymalnym stopniu wykorzystać właściwości ochronne i maskujące terenu w celu ukrycia żołnierzy, środków ogniowych oraz sprzętu, przed oddziaływaniem przeciwnika, a zwłaszcza jego broni masowego rażenia. Podstawową czynnością w zakresie zabezpieczenia żołnierza przed skutkami oddziaływania przeciwnika: - wykonanie okopu w postawie leżąc, następnie klęcząc aż do pozycji stojąc.

## Slide 16: Tak wykonany okop staje się stanowiskiem ogniowym. Kolejną czynnością realizowana przez żołnierzy jest wykonywanie rowów łączących. Stanowiska ogniowe wykonywane są dla poszczególnych środków ogniowych występujących w składzie drużyny w analogicznej kolejności jak przedstawiono powyżej. Praca żołnierzy może być wspierana poprzez użycie materiałów wybuchowych do wykonywania prac fortyfikacyjnych, zwłaszcza w warunkach zimowych lub też, gdy czynniki takie jak czas mają duże znaczenie możliwe jest zastosowanie materiałów wybuchowych.

## Slide 17: Żołnierze używają do tego celu przygotowanych fabrycznie uniwersalnych ładunków wybuchowych (UŁK - uniwersalny ładunek kumulacyjny) do wykonywania tego typu prac fortyfikacyjnych. Poniżej zamieszczono sposoby wykonywania okopów dla pojedynczego żołnierza. Tego typu działania żołnierze mogą wykonywać tylko po odpowiednim przeszkoleniu. Obecnie bardzo szerokie zastosowanie zarówno do rozbudowy fortyfikacyjnej oraz w czasie zabezpieczania obiektów w sytuacjach kryzysowych (np. zagrożenia powodziowe) mają worki fortyfikacyjne. .

## Slide 18
Dziękuję za uwagę i proszę przygotować się do ćwiczeń.